ИЗУЧЕНИЕ РЕКИ.

- Изготовьте простейшие приборы для изучения реки.

- Зарисуйте форму долины и русла реки изучаемого участка.

- Укажите характер берегов (крутые, пологие, обрывистые), примерную крутизну склона в градусах, определите, какими породами сложено русло и берега.ю

- Укажите примерное расстояние от обрыва берега до воды.

- Определите примерную ширину русла.

- Определите среднюю глубину реки

- Определите площадь живого сечения реки.

- Определите среднюю скорость течения.

- Определите расход воды и сток.

- Установите температуру воды.

- Определите прозрачность воды.

- Определите кислотность воды с помощью лакмусовой бумажки.

- Опишите растительность по берегам реки, используя атлас и определители растений, отметьте, идет ли эрозия почв.

- Отметьте все ручьи, впадающие в реку на заданном участке. Опишите их солгасно методике.

- Найдите родники, расположенные вдоль берега. Опишите их по предложенной методике. Проведите оранные мероприятия.

Определение средней ширины русла.

Производится в наиболее характерных местах изучаемого отрезка реки, на створах – прямых линиях, проведенных поперек реки. Полученные данные складываются и делятся на число измерений. Полученное число и есть средняя ширина реки на изучаемом участке. Измерения можно производить шнуром, натянутом с одного берега на другой. Этот способ применяют, когда поблизости есть мост. В прочих случаях прибегают к другим способам, например, проводят измерение шагами или с помощью травинки.

Определение ширины реки с помощью травинки.

- Стоя на берегу, выбрать на противоположном берегу 2 предмета, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга.

- Выбрать такую длину травинки, чтобы она соединяла выбранные предметы. Держать ее следует горизонтально вытянутыми руками, а смотреть следует только одним глазом.

- Отметьте камешком или вешкой точку своего первоначального стояния (А).

- Сложите травинку пополам и отойдите от реки на такое расстояние, чтобы промежуток между выбранными вами предметами вновь закрывался сложенной пополам травинкой (смотреть по-прежнему одним глазом).

- Отметьте положение новой точки своего стояния (В).

- Измерьте расстояние АВ; полученный результат соответствует ширине реки.

Определение средней глубины реки.

Глубину реки удобнее измерять с моста тонким шестом, предварительно размеченным на сантиметры и дециметры (счет делений начинается снизу). Можно использовать для этих целей шнур с грузом. Натяжение шнура ослабевает, как только груз коснется дна. Смоченная часть шнура показывает глубину в данном месте. В пределах створа необходимо произвести несколько промеров на разном расстоянии от берега, наибольший результат считается глубиной реки в данном створе. Для того, чтобы вычислить среднюю глубину на изучаемом участке, необходимо сложить глубину нескольких створов и разделить на их количество.

Определение площади живого сечения.

Площадь живого сечения – площадь поперечного сечения потока, ограниченного снизу руслом, а сверху поверхностью воды. Лучше ее определять там, где есть мост.

- Измерить ширину реки.

- 2. На шнуре наметить промерные точки. На реках шириной до 100 м можно располагать через 1 – 2,5 м.

- Измерить глубину в промерных точках.

- По полученным данным построить профиль, площадь  которого будет состоять из двух треугольников и нескольких трапеций.

- Вычислить и суммировать их площади. Сумма эта и есть площадь живого сечения реки.

Определение средней скорости течения.

Это задание выполняется между двумя створами, расстояние между которыми должно быть не менее трехкратной ширины реки.

- Измерить расстояние между двумя створами.

- Поставить по одному человеку у нижнего и верхнего створов. Они будут взмахом руки фиксировать время прохождения каждого поплавка через створ.

- Поставить одного человека с секундомером или часами с секундной  стрелкой примерно посередине между створами. Он будет по этим сигналам отмечать время прохождения каждого поплавка.

- Остальным учащимся раздать поплавки, поставить их в 3-5 метрах выше верхнего створа и попросить бросать поплавки с интервалом не менее одной минуты. Каждый следующий поплавок забрасывают только после пересечения предыдущего нижнего створа.

- После окончания пуска поплавков производят определение скорости движения поплавков, которые затем суммируются и делятся на количество измерений. Это и есть средняя скорость реки на данном  участке.

### Определение расходов воды

Расход воды определяется умножением площади поперечного сечения на среднюю скорость.

### Определение стока воды в реке

Сток определяется умножением расхода на продолжительность интересующего периода.

Определение температуры воды.

От температуры зависит насыщенность воды кислородом. Устойчивое повышение температуры воды – признак недостаточности кислорода. Определение температуры производится термометром (родниковым и т.д.) или обычным термометром для ванн, к которому для определения температуры на глубине следует привязать груз. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут.